## Slide 1: 중간고사 관련
가반
  4월 28일 (수) 13:30 - 14:45
나반
  4월 28일 (수) 15:00 – 16:15
다반
  4월 28일 (수) 09:00 – 10:15

## Slide 2
Computer Architecture
과제 #1: ARM Instructions 분석
2021년 1학기
Young Geun Kim (김영근)

## Slide 3: Example
E5820010
  Instruction을 Binary로 변환
    1110 0101 1000 0010 0000 0000 0001 0000 (2)
  어떤 Instruction인지 Reference File을 통해 확인
    STR $0, [$2, #0x010];
    25번째 bit인 I bit가 0이므로, #으로 표기 (= Immediate Offset)
  Instruction이 어떤 의미를 가지는지 서술
    2번 Register에 저장된 값에 #0x010값을 더해 주소 값 계산
    0번 Register에 저장되어 있던 값을 위에서 계산한 메모리 주소에 저장

## Slide 4: General Execution Flow
C언어 프로그램
(example.c)
컴파일러
MIPS Assembly (example.asm)
32bit 명령어
0 : 0010 0110 0010 0000
0000 0010 1110 1010
4: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
8: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
.
.
.
MIPS ISA

## Slide 5: General Execution Flow (Cont’d)
0 : 0010 0110 0010 0000
0000 0010 1110 1010
4: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
8: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
.
.
.
32bit 명령어
in Storage
명령어 메모리
프로그램 실행 시 메모리로
올라감
CPU
데이터 메모리
프로그램 실행 시 메모리로 올라감
Register
PC
0
ADD

## Slide 6: General Execution Flow (Cont’d)
0 : 0010 0110 0010 0000
0000 0010 1110 1010
4: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
8: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
.
.
.
32bit 명령어
in Storage
명령어 메모리
CPU
데이터 메모리
Register
PC
4
LDR

## Slide 7: General Execution Flow (Cont’d)
0 : 0010 0110 0010 0000
0000 0010 1110 1010
4: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
8: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
.
.
.
32bit 명령어
in Storage
명령어 메모리
CPU
데이터 메모리
Register
PC
8
B
16

## Slide 8: General Execution Flow (Cont’d)
0 : 0010 0110 0010 0000
0000 0010 1110 1010
4: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
8: 0110 0100 1010 0010
1000 0100 1010 0010
.
.
.
32bit 명령어
in Storage
명령어 메모리
CPU
데이터 메모리
Register
PC
16

## Slide 9: Example
EA000006
  Instruction을 Binary로 변환
    1110 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0110 (2)
  어떤 Instruction인지 Reference File을 통해 확인
    B #6;
  Instruction이 어떤 의미를 가지는지 서술
    PC+8+6x4 주소로 이동 (MIPS의 경우 +4이므로 주의)
      PC는 현재 실행 중인 명령어의 주소를 의미함
      주소 단위가 4 Byte (= 1 Word)이기 때문임
    따라서, (0 + 8 + 24) / 4 = 008번 주소로 이동
      다음 Instruction은 008번 주소에 있는 E59F2EC8이 됨